УДК 631.816.11

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ НАРУШЕННЫХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ЗЕМЕЛЬ СУХОСТЕПНОГО ЗАВОЛЖЬЯ

ПРОНЬКО Нина Анатольевна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

КОРСАК Виктор Владиславович, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

КРАШЕНИННИКОВ Дмитрий Анатольевич, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Приведены результаты разработки системы геоинформационного мониторинга земель Саратовской области, нарушенных твердыми бытовыми отходами (ТБО). Исследования по разработке состава и структуры программно-информационного обеспечения ГИС-мониторинга проводили в 2015–2017 гг. в сухостепной зоне Саратовского Заволжья. Объекты исследований – элементы системы обращения ТБО в Советском и Пугачевском муниципальных районах Саратовской области (свалки твердых бытовых и коммунальных отходов, мусороперегрузочные станции). В работе использовали экспериментальные методы – полевые экологические изыскания и теоретические методы исследования – системный и геоинформационный анализ, математическая статистика. Проведенным мониторингом доказано, что свалка твердых бытовых и коммунальных отходов поселка Степное Советского муниципального района Саратовской области представляет собой опасный техногенный объект, так как образующийся в теле свалки фильтрат является высокотоксичным загрязнителем окружающей среды, в котором содержание Cr в 1,2 раза; Mn и Zn в 1,4 раза; фосфатов в 9,7 раза; оксидов азота в 22,1 и 174,3 раза; иона аммония в 287 раз; нефтепродуктов в 580 раз; сульфат-ионов в 146 раз и хлор-ионов в 2057 раз в отдельные периоды превосходят предельно допустимые концентрации. Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами разработана система ГИС-мониторинга. Программно-информационное обеспечение ГИС-мониторинга состоит из цифровой карты нарушаемой ТБО территории (18 векторных слоев), атрибутивной базы результатов наблюдений (10 реляционных файлов); цифровых трехмерных моделей рельефа и уровня грунтовых вод (в формате триангуляционной нерегулярной сети) и средств геоинформационной обработки (интерполяции) данных.

Введение. Существующая в России, в том числе и в Саратовском Заволжье система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) основана главным образом на их захоронении на свалках и полигонах [3]. Это определяет ее экологическую несостоятельность, поскольку свалки являются выраженными техногенными геохимическими аномалиями по отношению к подстилающим породам, почвам окружающих территорий, подземным и поверхностным водным объектам, атмосферному воздуху, и служат источниками сильного загрязнения этих компонентов окружающей природной среды. Экологическая опасность полигонов и свалок твердых бытовых отходов вызывает настоятельную необходимость в совершенствовании системы обращения ТБО, направленном на снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду. Этот процесс  невозможен без разработки и внедрения современных систем мониторинга загрязнения земель в результате функционирования составляющих системы обращения ТБО (объектов захоронения, переработки, транспортирования), которые целесообразнее всего осуществлять на основе геоинформационных технологий.

Методика исследований. Исследования по созданию системы ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель проводили в 2015–2017 гг. в сухостепной зоне Саратовского Заволжья на землях Советского и Пугачевского муниципальных районов.

Объекты исследований – элементы системы обращения ТБО в Советском и Пугачевском муниципальном районах Саратовской области – санкционированные свалки твердых бытовых и коммунальных отходов, мусороперегрузочные станции (рис. 1, 2).

Рис. 1. Объекты обращения твердых бытовых отходов Советского муниципального района Саратовской области

Рис. 2. Объекты обращения твердых бытовых отходов Пугачевского муниципального района Саратовской области

В работе использовали экспериментальные методы – полевые экологические изыскания, космическое зондирование земной поверхности. Наряду с ними применены теоретические методы исследования – системный и геоинформационный анализ, математическая статистика. Для изучения химического состава неорганических и органических веществ в фильтрате тела свалки в 2015–2016 гг. проведены экологические изыскания в составе экспедиции Саратовского филиала АО «ДАР/ВОДГЕО», использованы архивные материалы администрации Советского района Саратовской области за 2010 и 2012 гг. Полевые эксперименты и обследования мест захоронения ТБО проводили согласно принятым методикам. Содержание металлов в почве определяли по методу атомно-абсорбционной спектрофотометрии в фоновом мониторинге тяжелых металлов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые количества (ОДК) нормируемых тяжелых металлов и мышьяка определяли согласно ГН 6229-91 и ГН 2.1.7.020-94, классы опасности загрязняющих почву химических веществ – по ГОСТ 17.4.02-83), критерии степени загрязнения почв – по ГОСТ 17.4.3.06-86. Атрибутивную базу данных ГИС-мониторинга создавали с учетом требований нормализации баз данных. Слои цифровой карты разрабатывали в системах координат WGS-84 и Гаусса-Крюгера в формате векторных шейп-файлов (shape) и покрытий (coverage), поддерживаемых системами ArcGIS и GeoServer, трехмерные модели рельефа – в виде нерегулярных триангуляционных сетей (TIN) [2].

Результаты и их обсуждение. В результате экологического мониторинга состава фильтрата свалки твердых бытовых и коммунальных отходов поселка Степное Советского муниципального района Саратовской области обнаружено высокое содержание многих поллютантов в свалочном фильтрате и его существенное варьирование в сезонной и годовой динамике. Установлено, что особую опасность в фильтрате представляют органические и биогенные поллютанты, а также хлор и сульфат-ионы, содержание которых превышает ПДК в отдельные периоды в десятки и сотни раз. Важнейший показатель – химическое потребление кислорода (ХПК), характеризующий содержание в воде трудно окисляемых химических соединений, превышал ПДК в отдельные периоды в тысячи раз. По неорганическим загрязнителям незначительное превышение допустимого содержания в отдельные периоды отмечено для марганца, цинка и хрома.

Разработанная ранее ГИС «Свалки ТБО Саратовской области» носила в основном информационный характер.  На основе ее атрибутивной реляционной базы данных были построены тематические карты, отражающие качественные различия типов свалок, пространственное размещение, величину санитарно-защитной зоны 725 свалок и полигонов, существовавших в области в 2012 г. [1]. Однако для того чтобы добиться реального снижения негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду, ГИС-мониторинг нарушенных ТБО земель не должен ограничиваться фиксированием только наличия и состояния свалок и полигонов. Он должен охватывать наблюдениями состояния всех элементов системы обращения отходов – объектов захоронения ТБО  (свалок и полигонов), транспортирования ТБО (мусороперегрузочных станций), переработки ТБО (мусороперерабатывающих комплексов,  мусоросортировочных предприятий, мусоросжигательных заводов и пр.). Кроме того, база данных ГИС-мониторинг нарушенных ТБО земель должна обеспечивать возможность прогнозирования влияния ТБО, сосредоточенных в местах захоронения, переработки, транспортирования, на окружающую среду, необходимых для выбора мест их расположения, технологий строительства и технологий рекультивации после окончания срока эксплуатации. Это определило состав задач и особенности информационного обеспечения разрабатываемой нами системы ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель.

Основными задачами, решаемыми системой ГИС-мониторинга, являются контроль состояния объектов обращения отходов (свалок, полигонов, мусороперегрузочных станций, мусороперерабатывающих комплексов и пр.) и прилегающих к ним территорий, а также прогнозирование влияния ТБО, сосредоточенных в местах захоронения, переработки, транспортирования, на окружающую среду.

В свете необходимости решения этих задач в состав информационного обеспечения системы ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель вошли:

цифровая карта наблюдаемой территории;

атрибутивная база результатов наблюдений (АБД);

цифровые трехмерные модели рельефа местности и уровня грунтовых вод;

математические модели миграции свалочного фильтрата;

способы и средства геоинформационной обработки данных.

В состав векторных слоев цифровой карты ГИС-мониторинга, векторизация которых проводилась с помощью приложения ArcMap программного комплекса ArcGIS DeskTop (уровень ArcInfo – высший) по экранной растровой подложке, вошли 18 шейп-файлов и покрытий (табл. 1).

Таблица 1

Состав цифровой карты ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель

| Содержание слоя | Тип | Имя файла | Источник создания слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| Инфраструктура |
| Дороги | Shape | dorogi | Топографическая карта М 1:25000 |
| Населенные пункты | Shape | np | Топографическая карта М 1:25000 |
| Административные границы | Shape | adgr | Карта административного деления Советского района Саратовской области М 1:100 000 |
| Объекты обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Санкционированные свалки ТБО | Shape | SvalkiTBO | Топографическая карта М 1:25000 |
| Несанкционированные свалки ТБО | Shape | NSanSTBO | Топографическая карта М 1:25000 |
| Самовольные свалки ТБО | Shape | SamSTBO | Топографическая карта М 1:25000 |
| Полигоны ТБО | Shape | PolTBO | Топографическая карта М 1:25000 |
| Мусороперерабатывающие заводы | Shape | Scrap_Rec | Топографическая карта М 1:25000 |
| Мусороперегрузочная станция ТБО | Shape | Scrap_Ov | Топографическая карта М 1:25000 |
| Мусоросжигательные заводы | Shape | Scrap_Fi | Топографическая карта М 1:25000 |
| Гидрография, геология,рельеф и почва |
| Реки | Shape | reka_1 | Топографическая карта М 1:25000 |
| Озера | Сoverage | ozero_1 | Топографическая карта М 1:25000 |
| Овраги | Сoverage | ovrag_1 | Топографическая карта М 1:25000 |
| Горизонтали | Shape | relef_15 | Топографическая карта М 1:25000 |
| Геология | Сoverage | geologiy | Геологическая карта CCCР. М. 1: 200 000 |
| Почвенная карта | Shape | szw4 | Почвенная карта Советского района Саратовской области М 1:100 000 |
| Места отбора проб |
| Точки отбора проб | Shape | Razrez | Топографическая карта М 1:25000 |
| Скважины наблюдений за грунтовыми водами | Shape | ckwagini | Гидромелиоративная карта Советского района Саратовской области М 1:200000 |

Атрибутивная база данных ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель состоит из внутренних атрибутивных таблиц векторных слоев цифровой карты и 10 внешних реляционных файлов (табл. 2), подключающихся к слоям через кодовые поля связи с помощью операции «Join».

Таблица 2

Внешние файлы АБД ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель

| Имя файла | Привязка к слоям | Поля связи | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| dorogi | dorogi | kod | Справочник идентификатор дорог |
| Soil_irrig | polja_1; szw4 | tip_soil; k_dop | Степень осолонцевания |
| geolog_1 | geologiy | KOD_GEO | Справочник к геологической карте |
| Pochv_karta | szw4; polja_1 | k_dop; tip_soil | Справочник к почвенной карте |
| chim | Razrez | nomer_p; kod_t | Результаты химических анализов |
| ION | Razrez | kod_ t | Результаты анализов полной водной вытяжки |
| PPK | Razrez | kod_t | Обменные основания в ППК |
| Zagr | Polja_1 | Neim_a | Содержание токсичных веществ |
| Spr_Zagr | - | Kod_z | Справочник ПДК токсичных веществ |
| Ckwagini | Ckwagini | TOHKI | Уровень грунтовых вод |

Для прогнозирования распространения загрязнений от объектов обращения с ТБО на прилегающие территории, например,  с поверхностным стоком свалочного фильтрата были разработаны цифровые модели рельефа местности формата TIN, которые создавались по векторным слоям горизонталей рельефа с помощью расширения ArcGIS DeskTop – 3D Analyst (рис. 3).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 3. Трехмерные модели рельефа – уклоны поверхности градацией цветов: а – Пугачевский район; б – Советский район Саратовской области |

Использование трехмерных моделей рельефа совместно с математическими моделями влагопереноса такими, например, как программа SWAP 2.07D, является основой для прогнозирования миграции свалочного фильтрата в грунтовые воды, а также, с поверхностным стоком, на прилегающие территории.

Заключение.

1. Для снижения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами в Саратовском Заволжье начали происходить изменения существовавшей системы обращения отходов, что требует создания и внедрения более совершенного мониторинга нарушенных ТБО земель.

2. Разработана система ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель, ориентированная на охват всех источников загрязнения ТБО, которыми являются элементы изменяющейся в настоящее время системы обращения отходов – объекты захоронения ТБО  (свалки и полигоны), транспортирования ТБО (мусороперегрузочные станции), переработки ТБО (мусороперерабатывающие комплексы,  мусоросортировочные предприятия, мусоросжигательные заводы и пр.), и обеспечивающая возможность прогнозирования загрязнения ими окружающей среды.

3. Программно-информационное обеспечение ГИС-мониторинга состоит из цифровой карты нарушаемой ТБО территории (18 векторных слоев), атрибутивной базы результатов наблюдений (10 реляционных файлов); цифровых трехмерных моделей рельефа и уровня грунтовых вод (в формате триангуляционной нерегулярной сети) и средств геоинформационной обработки (интерполяции) данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев В.А., Молочко А.В. Возможности использования ГИС-технологий и картографическая визуализация в решении проблем утилизации твёрдых бытовых отходов в Саратовской области // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. – 2015. – Т. 15. – Вып. 2. – С. 5–9.

2. Пронько Н.А., Корсак В.В., Фалькович А.С. Методология создания системы мониторинга солевого режима мелиорированных угодий Поволжья // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2011. – № 8. – С. 52–55.

3. Пронько Н.А.,  Крашенинников Д.А.,  Афонин В.В. О восстановлении нарушенных свалками и полигонами земель Саратовской области // Аграрный научный журнал, – 2017. – № 3. – С. 20–23.

Пронько Нина Анатольевна, д-р с.-х. наук,  проф. кафедры «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование», Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Россия.

Корсак Виктор Владиславович, д-р с.-х. наук,  проф. кафедры «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование», Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Россия.

Крашенинников Дмитрий Анатольевич, соискатель кафедры «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование», Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Россия.

410056, г. Саратов, ул. Советская, 60.

Тел.: (8452) 74-96-51.

Ключевые слова: охрана окружающей среды; твердые бытовые отходы; геоинформационная система; мониторинг.

GEOINFORMATION MONITORING OF VIOLATED DURING THE HANDLING OF SOLID DOMESTIC WASTES OF LEFT BANK VOLGA REGION

Pronko Nina Anatlievna, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the chair "Engineering Survey, Environmental Management and Water Use", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Korsak Viktor Vladislavovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the chair "Engineering Survey, Environmental Management and Water Use", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Krasheninnikov Dmitry Anatolievich, Aspirant of the chair "Engineering Survey, Environmental Management and Water Use", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Keywords: environmental protection, solid domestic waste, geoinformation system; monitoring.

The results of the development of the system of geoinformation monitoring of the lands of the Saratov region disturbed by solid domestic waste (SDW) are given. Studies to develop the composition and structure of software and information support for GIS monitoring were carried out in 2015-2017 in dry steppe zone of Left Bank Saratov Volga region. The objects of research are elements of the solid waste treatment system in the Soviet and Pugachev municipal districts of the Saratov region (landfills of solid domestic and municipal waste, garbage handling stations). Experimental methods were used in the work - field ecological surveys and theoretical research methods - system and geoinformation analysis, mathematical statistics. It has been proved by monitoring that the landfill of solid domestic and municipal waste of Stepnoye village of the Soviet municipal district of the Saratov region is a dangerous man-made object, as the filtrate formed in the landfill is a highly toxic pollutant of the environment, in which the Cr content is 1.2 times; Mn and Zn times of 1.4; phosphate in 9.7 times; nitrogen oxides in the 22.1 and 174.3 times; ammonium ion is 287 times; oil products in 580 times; sulfate ions 146 times and chlorine ions in 2057 times in certain periods exceed the maximum permissible concentrations. To prevent environmental contamination with solid domestic waste, a GIS monitoring system has been developed. The software and information support of GIS monitoring consists of a digital map of the territory being destroyed by SDW (18 vector layers), an attributive database of observation results (10 relational files); digital three-dimensional models of a relief and a level of ground waters (in a format of a triangular irregular network) and means of geoinformation processing (interpolation) of data.